##### Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3

2	J2EE und XANDRA® Technology: Die besondere J2EE-Lösung	3

2.1	MVC mit XANDRA® Technology	3

2.1.1	MVC mit J2EE	3

2.1.2	MVC mit J2EE: Vor und Nachteile	4

2.2	MVC mit XANDRA® Technology	5

2.2.1	Der Controller am Client	5

2.2.2	Das Session Management am Client	5

2.2.3	Die View wird an den Client verlagert	7

2.2.4	Einfachstes XCOPY- Deployment	8

2.2.5	Leichtgewichtige technische Infrastruktur	8

2.3	30% Code gespart: Eine Login-Maske mit J2EE und XANDRA® Technology	9

2.4	Zusammenfassung	10

2.5	Die Vorteile von XANDRA® Technology	10

3	Das Umfeld: Welches Problem gilt es zu lösen?	11

3.1	Am Anfang war reines HTML...	11

3.2	Komplexe Anwendungen mit der Web-Architektur.	13

3.3	Application-Server: Universelle Integrationsplattform	14

4	Java 2 Plattform, Enterprise Edition (J2EE)	14

4.1	J2EE : Der grundlegende architektonische Ansatz	15

4.2	Model-View-Controller und J2EE	16

4.2.1	Das Model	17

4.2.2	Die View	17

4.2.3	Der Controller	17

4.3	Frameworks auf Basis des Model-View-Controller-Modells	18

4.3.1	Ablauf einer HTTP-Anfrage nach dem MVC-Modell	19

4.4	Bewertung von J2EE	21

5	Web-Services	21

5.1	Wie Web-Services veröffentlicht werden	22

5.2	Grenzen von Web-Services	23

5.3	Auch für Microsoft: Web-Services sind die Zukunft	23

5.4	Web-Services und J2EE	23

5.5	Bewertung der Web-Services	24

6	Literaturverzeichnis	24

7	Index	24

8	Anhang	24

8.1	Liste von J2EE-Servern	24

8.2	Listings	25

8.2.1	Login-View mit STRUTS	25

8.2.2	Login-View mit XANDRA® Technology	26

8.2.3	Session-Daten und Businesslogik mit STRUTS	27

# Einleitung

Dieses Dokument stellt J2EE der XANDRA® Technology gegenüber. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Dieses Dokument dient als Grundlage einer technischen Diskussion der beiden Ansätze.

Wenn Sie mit den prinzipiellen Ansätzen von Web-Applikationen und J2EE noch nicht vertraut sind, lesen Sie bitte zuerst ab Kapitel 3: Dort können Sie über eine einfach zu verstehende Einfüh-rung näheres über J2EE und Web-Architekturen erfahren. Kehren Sie dann zu diesem Kapitel zurück.

# J2EE und XANDRA® Technology: Die besondere J2EE-Lösung

XANDRA® Technology verwendet das in den J2EE Dokumenten beschriebene MVC- Muster, nutzt die Rechenleistung des Clients jedoch wesentlich besser aus.

## MVC mit XANDRA® Technology

### MVC mit J2EE

Folgende Abbildung zeigt das klassische MVC-Muster, wie es unter J2EE oft Verwendung findet:

Abb. 1 : Ablauf einer Anfrage nach J2EE und dem MVC-Pattern:

- Der Browser sendet einen HTTP-Request an ein zentrales „front-component“-Servlet. Bei diesem Aufruf wird ein für diesen Request eindeutiger Identifier mitgegeben. Dieser Identifier ermöglicht es dem Controller, pro User und Session eine „screen-flow-engine“ anzulegen und so immer „zu wissen“, welches die nächste Seite sein soll. Meistens wird die Abfolge der Seiten über ein XML-Dokument festgelegt.

- Der Controller übergibt die Kontrolle an die Businesslogik, die ihrerseits Änderungen am Model vornimmt. An dieser Stelle können z.B. EJB’s oder auch „normale“ Java-Objekte verwendet werden.

- Danach gibt der Controller die Kontrolle an die Ergebnisseite ab. Die Ergebnisseite kennt der Controller aufgrund seiner „screen-flow-engine“, die nun auf die Folgeseite verweist. Die Ergeb-nisseite ist in der Regel eine Java-Serverpage (JSP), die Zugriff auf das Model hat.

- Die JSP kann  benötigte Daten aus dem Model entnehmen und  diese Daten in HTML konver-tieren.

- Im letzten Schritt wird der durch die JSP erzeugte HTML-Code an den Browser gesendet, der das Ergebnis anzeigt.

### MVC mit J2EE: Vor und Nachteile

Vorteile:

- Trennung zwischen Daten und Präsentation. Jedoch immer noch ca. 20% Coding für die Präsen-tationsschicht.

- Wesentlich strukturierter als andere in J2EE vorgeschlagenen, sogenannte „web-centric“ Modelle.

- Hohe Robustheit und Skalierbarkeit, wenn Infrastruktur leistungsfähig ist.

- In vielen Projekten erprobt.

- Viele Frameworks auf Basis MVC verfügbar, z.B. STRUTS von www.apache.org.

Nachteile:

- Trennung zwischen Präsentation und Businesslogik meist nicht konsequent: Die Tendenz geht zu viel Java-Code in den JSP- Seiten: In der J2EE-Literatur wird immer auf diese Gefahr hingewiesen und auch Verfahren beschrieben, wie man Java-Code in den JSP’s vermeidet: Die Praxis zeigt jedoch, dass dies kaum durchzuhalten ist: In fast jedem von uns untersuchten Projekt findet irgendwann, wenn auch nur aufgrund des Termindrucks, eine Mischung von JSP-Code und Java-Code statt. Ein weiterer Hinweis ist die Tatsache, dass fast immer die Entwickler und nicht die Web-Designer die JSP-Seiten erstellen...

- Sehr serverlastig: Die gesamte Kontrolle (Session, Screen-Flow, Prüfungen) liegt am Server. Hierzu sind viele Serverkontakte notwendig. Die meisten MVC-Architekturen benötigen aus diesem Grund besonders leistungsfähige Server und eine sehr gute Anbindung an das Internet.

- Hohe Komplexität: Pro Seite muss eine Menge Java-Source-Code geschrieben werden: Meistens werden pro Seite spezielle Java-Klassen entwickelt, die eine Steuerung der Businesslogik übernehmen. Bei Hunderten von Seiten führt dies zu vielen Java-Klassen, die in Abhängigkeit zueinander stehen, die verwaltet und verstanden werden müssen.

- Relativ komplexes Deployment: J2EE-Anwendungen werden sehr aufwändig auf den Applikation-Server installiert.

- Hierzu ist unter J2EE eine eigene „Rolle“ vorgesehen, die viel Know-how braucht. Eine einfache XCOPY-Installation gibt es nicht mehr...

- Hohe Lernkurve: Die Entwickler müssen viele Technologien beherrschen: HTML, JSP, Java Script, Java, XML, DTD, RMI, EJB, Web-Technologie allgemein: “Die ersten Monate geht gar nichts...”

- “oversized” für kleine und mittlere Projekte: Es gibt i.A. eine Tendenz, auch 5-Seiten-Projekte mit MVC zu erstellen und erst mal monatelang eine „Basisinfrastruktur“ zu entwickeln. Obwohl in den J2EE-Spezifikationen mehrmals darauf verwiesen wird, dass MVC nicht für alle Projekttypen sinnvoll ist, scheinen viele nach dem Motto „Viel hilft viel“ vorzugehen und jede noch so triviale Anwendung über MVC abzuwickeln.

## MVC mit XANDRA® Technology

XANDRA® Technology verlegt einige Bestandteile der MVC-Architektur vom Server an den Client. Hierzu wird zu Beginn einer Web-Anwendung ca. 100KB Java Script-Code mit dem XANDRA®-Basis-System in den Web-Browser geladen.

Das XANDRA®-Laufzeit-System umfasst:

- einen XML-Parser

- Zugriff auf “Built-In” Web-Services wie Datenbank, E-mail, Authentifzierung, Termine u.a.

- einen Session Manager

- eine umfangreiche GUI-Bibliothek

- Realtime Tracking-Module

Nach dem Laden des Basissystems befindet sich der Code im Cache des Browsers und muss nicht mehr neu geladen werden.

### Der Controller am Client

Das Basissystem kann nun dazu genutzt werden, um z.B. den Screen-Flow beim Start der Anwendung als XML-Daten in den Browser zu laden und dort über die ganze Session verfügbar zu machen. Damit entfallen die Server-Kontakte beim Ermitteln der nächsten Webseite, ohne die Logik über die HTML-Seiten zu „verstreuen“: Die Logik bleibt zentral in einem XML-File beschrieben. Dieses File wird ledig-lich durch den Client geladen und ausgewertet.

Ein weiteres Problem, welches mit dieser Technik umgangen wird, ist der wiederholte Serverzugriff im Fall eines Fehlerzustandes. Mit herkömmlicher JSP-Technik werden Eingabedaten und Zustände erst am Server verglichen und die Seite im Fehlerfall erneut aufgebaut. Im Fall von XANDRA® Technology wird der Fehler sofort am Client analysiert und darauf reagiert.

### Das Session Management am Client

Beim klassischen  MVC-Ansatz wird die Session am Server gehalten. In einem Cluster sind dazu auf-wändige Cache-Mechanismen oder ein ständiges Schreiben der Session in eine temporäre Datenbank notwenig. Wenn auf einer Seite „zurück“ navigiert wird, muss der alte Zustand der Webseite aufwändig aus der Session „restauriert“ werden.

XANDRA® Technology hält die gesamte Session solange wie möglich am Client. Die Folge: Sie können Tausende Clients gleichzeitig Online halten, ohne den Server mit dem Session  Management zu belasten. Erst zu sogenannten „save points“ wird die komplette Session in Form eines SOAP-Commands an den Server geschickt und dort verarbeitet. Dadurch wird eine extreme Skalierbarkeit erreicht, die weit über der von klassischen J2EE Anwendungen liegt. Dies bestätigen auch Microsoft-Entwickler in einem Interview, bei dem es um die Skalierbarkeit einer der am häufigsten frequentierten Webseiten der Welt geht:

„Push the state away from middle-tier if possible. You'll get best scalability if the state is on he client, which makes sense because you have one-to-one mapping…
 Quelle: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/dnbda/html/bdadotnetarch10.asp

Das Verfahren der klassischen MVC-Architektur:

Abb. 2: Mehrere Sessions bei klassischer MVC-Architektur

Die Sessiondaten werden für jeden User über den Applikation-Server verwaltet. Wird eine neue Seite angefordert, muss die Session verändert werden. Dieser Vorgang erfordert eine hohe Rechnleistung und viel Rechenzeit. Es gibt eine 1:N Zuordnung von Server zu Session. Das Session-Handling wird in einer Cluster-Umgebung noch wesentlich komplexer, da die Session dann nicht mehr im Arbeitsspeicher eines Servers, sondern im ganzen Cluster verfügbar sein muss.

Bei XANDRA® Technology vereinfacht sich das Verfahren radikal:

Abb. 3: Mehrere Sessions bei der Verwendung von XANDRA®  Technology

Die Session wird pro User im Browser gehalten. Es gibt  eine 1:1 Zuordnung von Browser und Session. Die Sessiondaten werden erst an den Server geschickt, wenn der User auf einen „Save“-Button drückt oder die Session - aus vom Entwickler festgelegten Punkten - nach dem „fire and forget“-Prinzip über einen Web-Service im Backend verarbeitet werden. Auch in diesem Fall ist die Server-belastung sehr gering: Die Daten werden z.B. in einer Datenbank gespeichert, jedoch keinerlei Status über diesen Vorgang im Server gehalten. Statuslose Systeme sind extrem skalierbar. Hierzu ein Zitat aus der Fachpresse:

„Systeme, die auf zustandslosen Requests und zustandslosen Services basieren, können eine sehr gute Verfügbarkeit und Skalierbarkeit erzielen”

Quelle: ObjektSpektrum, Dezember 2001, „Hochverfügbare und skalierbare Web/J2EE-Applikationnen“, Seite 59

XANDRA® Technology verfügt über eine Skalierbarkeit, welche die klassische MVC2-Architektur weit hinter sich lässt.

### Die View wird an den Client verlagert

In der klassischen MVC-Architektur erzeugt die JavaServer-Page auf dem Server HTML-Code mit den Daten aus dem Model. Die JSP stellt die ‚View’ dar, die für die Aufbereitung der Daten im Browser verantwortlich ist. An den Client wird HTML-Code geschickt, der diese Daten anzeigt:

Abb. 4: Die View wird an den Client verlagert.

Die Architektur von XANDRA® Technology verlagert die Aufbereitung des HTML-Codes an den Client. Mit Hilfe von DHTML kann über Java Script HTML-Code im Browser „on the fly“ erzeugt werden. Dadurch wird der Server stark entlastet:

Abb. 5: Aufbau der View mit XANDRA® Technology

Zwischen Server und Client wird XML in Form von SOAP ausgetauscht. Mit XANDRA® Technology können Web-Services direkt im Browser ohne eine Bearbeitung im Server verwendet werden. Die Umsetzung von XML nach HTML wird zum großen Teil vollautomatisch durch die XANDRA®-Lauf-zeitumgebung durchgeführt. Die Vorteile dieses Ansatzes liegen in der erhöhten Skalierbarkeit, da der Server von der Aufgabe der Aufbereitung des HTML-Codes entlastet wird. Sehr viele Anwendungen können mit den XANDRA®-eigenen Web-Services und ohne eine einzige Zeile Server-Code ent-wickelt werden.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch das einheitliche Programmiermodell und der Tatsache, dass es sich bei SOAP um ein generisches Protokoll handelt. Die Web-Services können in ihrem Verhalten und ihrer internen Implementierung geändert werden, ohne den Client und dessen Arbeitsweise zu ändern. Es muss mit XANDRA® Technology kein Server-Code angepasst werden. Beispiel: Am Browser wird ein Eingabeformular mit einem zusätzlichen Datenfeld versehen. Es wird lediglich ein Parameter mehr per SOAP an den Web-Service geschickt.

### Einfachstes XCOPY- Deployment

Während J2EE-Applikationen sehr aufwändig konfiguriert und installiert werden müssen, bestehen XANDRA®-Applikationen aus wesentlich weniger Dateien, die nicht konfiguriert werden müssen. XANDRA®-Applikationen werden durch einfaches Kopieren installiert und können sehr einfach verteilt werden.

### Leichtgewichtige technische Infrastruktur

XANDRA® Technology benötigt keine umfangreiche technische Infrastruktur. Grundvoraussetzung ist lediglich ein Web-Server, eine Java-Runtime-Umgebung und eine Servlet-Engine. Jeder darüber hinausgehende Bedarf wird allein von den zu betreibenden Applikationen bestimmt. Wenn Sie eine Datenbank benötigen, dann werden Sie sich eine installieren oder auf (die meist schon vorhandene) Datenbank zugreifen.

Für komplexe Anwendungen mit einem hohen Bedarf an Integration von verschiedenen Systemen (z.B. typische EAI-Projekte) wird man gegebenenfalls umfangreichere Infrastruktur  mit CORBA-Unterstützung, integrierten MOM usw. einsetzen. In diesem Fall arbeitet XANDRA® Technology auch bedenkenlos im Kontext eines Application-Servers.

## 30% Code gespart: Eine Login-Maske mit J2EE und XANDRA® Technology

Im folgenden Abschnitt soll gezeigt werden, wie eine einfache Login-Steuerung erzeugt wird: Zum einen nach klassischem MVC-Muster und zum anderen durch XANDRA® Technology mit dem Java Script-Framework. Das Beispiel zeigt, wie stark sich die Entwicklung mit XANDRA® Technology ver-einfacht. Für J2EE wird STRUTS als klassisches MVC- Framework verwendet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Übersicht, einige detaillierten Listings entnehmen Sie bitte Anhang 8.2

Bei den Codezeilen wurden die Kommentare z.T. entfernt, die Zeilenzahlen sind nur Näherungswerte. Je nach verwendetem MVC-Framework können sich die Zahlen ändern. Viele MVC-Architekturen tendieren aber zu noch mehr Dateien und höherer Komplexität.

| Bereich | STRUTS | XANDRA® Technology |
| --- | --- | --- |
| View | 50 Zeilen JSP-Code mit STRUTS-spezifi-schem Syntax (Tags). Den Source-Code entnehmen Sie bitte Kapitel 8. | 190 Zeilen HTML und XANDRA®-spezifi-schem Java Script-Code; incl. ausgelager-ten, wieder verwendbaren Unterprogram-men. |
| Controller | XML-Datei für den Controller | XML-Datei / entfällt |
| Sessiondaten | ca. 130 Zeilen Java-Code mit STRUTS-spe-zifischen Aufrufen. | entfällt |
| Steuerung des Businesslogik | ca. 109 Zeilen Java-Code mit STRUTS-spe-zifischen Aufrufen | entfällt |
| Businessdaten | ca. 150 Zeilen Code mit STRUTS-spe-zifischen Aufrufen | entfällt |
| Datenbank-anbindung | JDBC/EJB/Connectors: Einige z.T. generier-te Java-Dateien | Built-In Web-Services kein zusätzlicher Code |
| Installation | Die Anwendung wird mit einem Werkzeug „packetiert“ und muss installiert werden. | Einfaches Kopieren, sog XCOPY-Deploy-ment. |

Als Ergebnis ergibt sich selbst bei diesem groben Vergleich:

- eine Code-Ersparnis von ca. 30%

- reduzierte Komplexität durch geringere Anzahl von verwendeten Technologien

- stark vereinfachte Installation

- vereinfachter Zugriff auf „Backend-Systeme“ durch die Verwendung von Web-Services. Viele XANDRA®-Applikationen werden ohne zusätzlichen Code am Server entwickelt.

## Zusammenfassung

Folgende Abbildung zeigt noch einmal zusammenfassend den Ablauf einer Anfrage mit XANDRA® Technology:

Abb. 6: Ablauf einer Anfrage mit XANDRA® Technology.

- Der Browser lädt die XANDRA®-Client-Runtime als Java Script-Bibliothek.

- Der Browser lädt den Controller zum Client. Der Controller wird in Form von Java Script oder XML beschrieben.

- Die View wird vom Controller vom Web-Server geladen und im Browser über  DHTML aufgebaut.

- Die erfassten Daten werden in ein temporäres Model am Browser gespeichert. Die nächste View wird vom Controller über den Web-Server geladen: Es gibt keinen weiteren Serverkontakt, um die Daten der View abzuspeichern. Die Daten werden solange wie möglich am Client gehalten. So können ganze Dialogabfolgen durchgeführt werden, ohne Session Management am Server.

- An sogenannte „SavePoints“, die der Entwickler selbst bestimmt, werden die Daten des tem-porären Modells als SOAP-Call an den entsprechenden Service der XANDRA®-Runtime versendet. Je nach angesprochenem Service werden Backendsysteme genutzt.

## Die Vorteile von XANDRA® Technology

Zusammenfassend ergeben sich folgende Vorteile:

- Eine extrem hohe Skalierbarkeit durch Speicherung der Session am Client. Dadurch erfolgt eine 1:1 Zuordnung zwischen Client und Session. Der Server muss nicht Tausende von Sessions verwalten. Das System kann am Server komplett zustandslos umgesetzt werden.

- Extrem schnelle Ladezeiten der Seiten.

- J2EE-konform.

- Weltweit das einzige Framework, welches im Browser ohne zusätzliche Software mit sogenannte Web-Services arbeitet.

- Durch Web-Services entfallen Teile des Server-Codings: Dies hat eine Reduktion des Entwick-lungsaufwandes am Server um 30-50% zur Folge.

- Umfangreiche Web-Services „Built-In“ verfügbar. (DB-Zugriff, Authentifizierung, E-mail, Verschlüsselung, Messaging, PIN/TAN, LDAP, Clickstream-Analyse, Realtime Tracking u.a.)

- Reduzierte Komplexität im Server-Bereich

- Kurze Lernkurve: Nach zwei Tagen können erste Anwendungen mit XANDRA® Technology erstellt werden.

- Keine Cookies notwendig

- Realtime Tracking und Clickstream-Analysen bis auf die Ebene von Mausbewegungen; einzigar-tige Kombination von Clickstream- mit Businessdaten. Für Marketingabteilungen sind diese Daten extrem wertvoll.

- Das Framework arbeitet mit allen gängigen Application-Servern zusammen (BEA, Webshere, Inprise, TOMCAT u.a.)

# Das Umfeld: Welches Problem gilt es zu lösen?

Transaktionen und Geschäftsprozesse über Internet-Technologien abwickeln, ist vereinfacht gespro-chen die Vision, die dem Internet diese Dynamik verleiht.

Internet-Technologien sind die Integrationsplattform, um

- unterschiedlichste Systeme miteinander zu koppeln

- mit dem Endkunden direkt zu kommunizieren

- unterschiedlichste Endgeräte anzusprechen

Internet-Technologien besitzen Eigenschaften, die sie geradezu prädestinieren, für große verteilte Systeme die Basis-Architektur der Wahl zu sein. Es sind z.B.:

- Plattformunabhängigkeit

- keine Installationen notwendig (Thin-Client -Technologie)

- breite Unterstützung aller Software-Hersteller

- gleiche Technologie für Inter-/Intra- und Extranet

Leider wurde die Technologie nicht für diese komplexen Aufgaben geschaffen, sondern als „one-way“-Medium konzipiert, um Informationen „read-only“ zur Verfügung zu stellen. Die nächsten Kapitel sollen den Weg vom reinen Informationsmedium zu einem Ersatz für klassische Client / Server-Architekturen aufzeigen:

## Am Anfang war reines HTML...

Das Internet war ursprünglich als „read-only“- Medium konzipiert. Die Ausrichtung der Architektur lag auf:

- einer hohen Anzahl von gleichzeitigen Usern

- Kommunikation über unsichere Netze

- effiziente Verlinkung der Informationen (über Hyperlinks)

- einfache Erstellung der verlinkten Dokumente

- Anzeige der Dokumente in einer einheitlichen Umgebung (dem Browser)

Das Ergebnis ist HTML als Sprache zur Erstellung der Dokumente und HTTP als Protokoll zur Datenübertragung. Dabei gestaltet sich der Ablauf eines Dokuments mit dem Inhalt:

<html>

<head>

<title>Der Titel</title>

</head>

<body >

<img src="hello.gif" width=30 height=30 border=0>

</body>

</html>

wie folgt:

Abb. 7: Der grundlegende Ablauf einer HTTP-Anfrage.

Die hervorstechenden Eigenschaften dieser Architektur sind:

- Extrem hohe Skalierbarkeit: Ein einzelner Web-Server kann Hunderte User gleichzeitig bedienen.

- Geringe Komplexität der Gesamtarchitektur: Im Vergleich zu etablierten Architekturen wie DCOM oder CORBA zeichnet sich die Web-Technologie durch eine erfrischende Einfachheit aus.

- Äußerst leichte Softwareverteilung: Browser sind heute Bestandteil jedes Betriebssystems.

- Vollkommene Plattformunabhängigkeit.

Diese Einfachheit hat jedoch ihren Preis: Das Gespann HTML und HTTP hat einige Eigenschaften, die den Aufbau von komplexen Systemen erheblich erschweren. Die wichtigsten sind:

- HTTP ist zustandslos. Der Web-Server hält keinerlei Informationen, welche Anforderungen logisch zusammengehören. Es gibt keine feste Session, die einem User zuzuordnen wäre. Alleine die Verwendung des „Zurück“-Buttons des Browsers führt dazu, dass die Daten der Vorgängerseite nicht korrekt angezeigt werden.
Klassische Client / Server-Architekturen ordnen jedem User eine feste Verbindung zu, welche die Programmierung dieser Logik wesentlich vereinfacht. Die „Simulation“ dieses Verhaltens in Web-Applikationen führt zu komplexen Architekturen für das Session Management.

- HTML stellt eine Mischung aus Daten und Präsentation der Daten dar. Dies verletzt architek-tonische Grundprinzipien, die von einer strikten Trennung von Daten und Präsentation ausgehen.

Fazit: 
Die Web-Architektur ist „eigentlich“ nicht dafür entworfen worden, wozu sie heute verwendet wird: Als umfassende Basis-Architektur und Ersatz für klassische Client / Server-Systeme. Die Vorteile der Architektur wiegen diese Nachteile jedoch auf.

Die Nachteile der ursprünglichen Architektur werden über Erweiterungen der ursprünglichen Ansätze ausgeglichen. Davon handeln die folgenden Kapitel...

## Komplexe Anwendungen mit der Web-Architektur.

Das Web bewegte sich sehr schnell vom reinen Anzeigemedium hin zu einem transaktionsorientierten Medium, bei dem Inhalte nicht mehr statisch im Dateisystem, sondern aus Datenbanken oder aus den vorhandenen Systemen erzeugt werden müssen. Es haben sich eine Reihe von Technologien etabliert, die diese Anbindung zu leisten vermögen: CGI-Scripts, ISAPI/NSAPI-DLL’s, ActiveServerPages, (ASP) oder Java-Servlets. Der Ablauf einer Anfrage gestaltet sich in diesem Szenario wie folgt:

Abb. 8: Ablauf einer Datenbank-Abfrage

- Der Web-Browser fordert die HTML-Seite von einem CGI-Script an.

- Das CGI-Script öffnet eine Datenbank und liest die Informationen.

- Die Informationen werden in HTML umgewandelt.

- Der HTML-Code wird an den Browser zurückgeschickt. Der Browser „meint“, er hätte eine normal Datei erhalten. Die Komplexität der Datenbankzugriffe wird durch den Server „versteckt“.

Der Web-Server fungiert in diesem Szenario zunehmend als Integrations-Plattform, um die unter-schiedlichsten Datenquellen mit dem Web zu verbinden. Der Web-Server bekommt immer neue, anspruchsvollere Aufgaben, dem einfache CGI-Scripte nicht mehr gewachsen sind: Der Webserver wird zum Application-Server.

## Application-Server: Universelle Integrationsplattform

Der einfache Web-Server zu Beginn des Web-Zeitalters hat sich zu einer universellen Plattform zur Integration von Systemen entwickelt. Application-Server haben folgende Aufgaben:

- Unterstützung von vielen Clients gleichzeitig

- Robustheit

- Lastverteilung, Ausfallsicherheit

- Sicherheit

- Unterstützung von Transaktionen

- Verbindung zu Backend-Systemen

Um diese Eigenschaften zu erreichen, sind aufwändige Technologien und Algorithmen notwendig. Diese Technologien wurden in Standard-Architekturen gegossen, damit sich die Entwickler auf die Umsetzung ihrer Geschäftsprozesse konzentrieren können. Eine der bekanntesten Architekturen im Bereich von Web-Applikationen ist die Java 2 Plattform, Enterprise Edition (J2EE).

# Java 2 Plattform, Enterprise Edition (J2EE)

Die Java-Enterprise Edition, auch J2EE genannt, ist kein Produkt, sondern eine Spezifikation, die von SUN Microsystems initiiert wurde. Sie können J2EE nicht von der Webseite von SUN herunter-laden, sondern erhalten umfangreiche Dokumente, die den Standard beschreiben. Das J2EE-Rahmen-dokument beschreibt auf 159 Seiten eine Reihe von Technologien und Verfahren, wie Web-Anwen-dungen effizient erstellt werden können. Die Bestandteile der Architektur werden in weiteren z.T. sehr umfangreichen Dokumenten beschrieben.

SUN stellt zwar sog Referenz-Implementierungen zur Verfügung, weist jedoch darauf hin, dass diese Implementierungen keine Produktionsqualität besitzen. Produktionsqualität besitzt das SUN-Produkt I-Planet, welches jedoch nicht frei verfügbar ist.

Hersteller von Application-Servern passen ihre Produkte in zunehmendem Maße an die J2EE-Spezifi-kation an und müssen eine umfangreiche Test-Suite bei SUN durchlaufen, um das J2EE-Zertifikat zu erhalten.

Die Anforderungen für J2EE-Server sind sehr hoch: Auch große Hersteller wie IBM haben die Zertifi-zierung für die Websphere–Produktfamilie erst relativ spät erhalten. Inzwischen existieren jedoch sehr viele Produkte mit J2EE-Zertifikat. Eine Liste finden Sie unter 8.1

J2EE wird über ein spezielles Verfahren weiterentwickelt, den Java Community Process (JCP). Bei diesem Verfahren haben die Hersteller von J2EE-Servern die Möglichkeit, auf die zukünftige Entwick-lung Einfluss zu nehmen und den Standard im Hinblick auf den aktuellen Markt weiterzuentwickeln.

Nachdem ein Produkt J2EE-konform geworden ist, sind damit Zahlungen an SUN verbunden. Insofern handelt es sich bei J2EE nicht um einen Standard wie ihn etwa die ISO vergibt, sondern um einen quasi-Standard, hinter der sehr wohl kommerzielle Interessen stehen.

Das Ziel von J2EE wird in [1] wie folgt beschrieben:

“The Java™ 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE™) reduces the cost and complexity of developing multitier, enterprise services. J2EE applications can be rapidly deployed and easily enhanced as the enterprise responds to competitive pressures.”

Zu beachten ist, dass J2EE nicht nur die technische Architektur einer Web-Anwendung beschreibt, sondern auch auf organisatorische Probleme wie der Verteilung der Software oder Rollen innerhalb des Entwicklungsteams eingeht. J2EE ist somit mehr als eine technische Architektur.

## J2EE : Der grundlegende architektonische Ansatz

J2EE beschreibt eine klassische n-tier-Architektur und stellt eine Reihe von Technologien zur Verfü-gung, um den Anforderungen von Web-Anwendungen gerecht zu werden. Die wichtigsten Komponen-ten sind:

- Java-Servlets: dienen als Ersatz für die unter 3.2 beschriebenen CGI- Programme.

- JavaServer-Pages (JSP’s): Bauen auf dem Servlet-API auf und ermöglichen eine einfache Generierung von HTML-Code.

- Enterprise Java Beans (EJB’s): Bilden die Geschäftslogik ab. Vereinfachen die Entwicklung von Businesslogik im Application-Server.

- JDBC / Connectoren: Erlauben den Zugriff auf Backend-Systeme und relationale Datenbanken.

Neben den oben beschriebenen Technologien bietet J2EE noch eine Reihe weiterer Schnittstellen, die bei Internet-Applikationen sinnvoll sein können.

Abb. 9: J2EE-Architektur im Überblick, Quelle: [1]

Selbstverständlich benötigt nicht jede Anwendung all diese Schnittstellen. Dennoch hat sich im J2EE-Umfeld folgender Ablauf einer HTTP-Abfrage herauskristallisiert:

Abb. 10: Eine HTTP-Anfrage mit J2EE.

- Der Browser stellt eine Anfrage und gibt als Ziel keine HTML-Seite, sondern eine sogenannte JavaServer-Page (JSP) an. Eine JavaServer-Page ist ähnlich einer HTML-Seite aufgebaut, kann jedoch Java-Code enthalten und auf weitere Komponenten zugreifen. JSP’s stellen die Präsen-tation der Businessdaten in Form von HTML zur Verfügung.

- Die JSP arbeitet mit speziellen Java-Komponenten, den  Enterprise Java Beans (EJB) zusam-men. Das EJB kapselt die Businesslogik und sollte eine wiederverwendbare Komponente dar-stellen. Je nach Aufgabenstellung existieren verschiedene Arten von EJB’s: EJB’s für den Zugriff auf Datenbanken (entity beans) und solche, die die aktuelle Sitzung widerspiegeln (session beans).

- Die EJB’s greifen auf Backend-Dienste zu. Dies können Datenbanken oder andere Systeme sein. Schnittstellen zu Backend-Systemen sind z.B. JDBC, Java Messaging Service (JMS) oder die brandneue Connector-Architektur.

- Die Inhalte werden aus dem „Backend“ oder der Datenbank geladen.

- Die JavaServer-Pages wandeln die „nackten“ Daten wieder in HTML um.

- Der Browser empfängt „nomales“ HTML und zeigt sie als Seite an.

Der Web-Server liefert in diesem Szenario lediglich die unveränderbaren Inhalte wie Grafiken. Die Tendenz geht jedoch dahin, selbst diese „statischen“ Bestandteile „on the fly“ aus Datenbanken in Form sogenannter Content-Managment-Systeme (CMS) zu generieren.

## Model-View-Controller und J2EE

J2EE schreibt nicht vor, mit welcher der vorgeschlagenen Technologien eine Anwendung umgesetzt werden soll. So ist z.B. die Verwendung von EJB’s bei einfachen Applikationen „oversized“. Je nach Komplexität und Anforderungen werden unterschiedliche Vorgehen in [2] empfohlen:

Four general types of Web applications can be implemented with the J2EE platform: basic HTML, HTML with basic JSP pages, JSP pages with Java Beans components, and highly-structured applications that use modular components and enterprise beans. The first three types of applications are considered to be Web-centric, whereas the last type is EJB-centric:

Dabei  wird nicht verschwiegen, dass ein Preis für zunehmende Robustheit und Skalierbarkeit zu zahlen ist: Die steigende Komplexität der Architektur.

Abb. 11: Architekturansätze unter J2EE, Quelle: SUN, [2]

Gerade für die letzte Variante wurden eine Reihe von Mustern entwickelt, um die Komplexität zu reduzieren. Das bekannteste Muster ist das sogenannte Model-View-Controller-Muster (MVC), welches zu einer klaren Trennung zwischen Daten und Präsentation der Daten führt.

### Das Model

Das Model repräsentiert bei diesem Ansatz die Daten der Applikation und wird mit EJB’s implemen-tiert. Das Model hat oft Zugriff auf Datenbanken oder „Legacy-Systeme“. Diese Zugriffe können direkt oder auch indirekt über andere Systeme erfolgen (z.B. MOM ).

### Die View

Die View ist für die Aufbereitung der Daten des Models für einen speziellen Client verantwortlich. Für Web-Anwendungen wird die View durch JSP’s implementiert. JSP’s haben Zugriff auf das Model und bereiten dessen Daten so auf, dass sie in einem Browser angezeigt werden können. Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass in der View keine Businesslogik implementiert werden sollte. Leider zeigt die Praxis, dass dieser Anspruch in den seltensten Fällen eingehalten wird.

### Der Controller

Der Controller stellt die zentrale Steuerung der Applikation dar. Meistens werden Anfragen der Clients immer zuerst über den Controller geleitet, der die weitere Steuerung der Anwendung übernimmt. In vielen Fällen verwendet der Controller eine „state-engine“, die den Ablauf der Anwendung (welche Seite folgt auf die nächste?) an einer zentralen Stelle festlegt. Die „wilde Verlinkung“ von Webseiten wird damit unterbunden.

Der Controller wird oft als front component bezeichnet, da er die einzigste Schnittstelle zum Browser hin darstellt.

Die folgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau:

Abb.12: MVC, prinzipieller Aufbau. Quelle: SUN, [2]

In den Unterlagen von SUN wird darauf hingewiesen, dass gerade das MVC-Modell viele Vorteile besitzt, weshalb es zum bevorzugten Ansatz in Verbindung mit J2EE-Architekuren geworden ist:

The MVC architecture allows for a clean separation of business logic, data, and presentation logic. This design also enables content providers and application developers to focus on what they do best. Quelle: [2]

## Frameworks auf Basis des Model-View-Controller-Modells

Am Markt existieren eine Reihe von Frameworks, die exakt auf dem MVC-Modell beruhen. Ein bekan-nter Vertreter ist das OpenSource-Projekt STRUTS. Die grundlegende Architektur lässt den MVC-Ansatz erkennen, wie er unter  [2] beschrieben ist.

Abb. 13: Architektur von STRUTS.

STRUTS verwendet massiv sogenannte „Customs Tags“, das sind Frameworkspezifische Erweite-rungen in JSP-Seiten. Diese Tags erlauben die Kapselung von Businesslogik in einer einzigen An-weisung. Mit STRUTS wird eine umfangreiche Bibliothek dieser Tags mitgeliefert. Customs Tags werden über Java-Code implementiert. Weiterhin steuert bei STRUTS der Controller den Ablauf der  Applikation über ein XML-File mit dem Namen struts-config.xml.

Der nachfolgende Ausschnitt vermittelt Ihnen einen Eindruck, wie STRUTS-JSP-Seiten aufgebaut sind. STRUTS-Spezifika sind fett hervorgehoben:

<%@ page language="java" %>

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts.tld" prefix="struts" %>

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-form.tld" prefix="form" %>

<html>

<head>

<title><struts:message key="join.title"/></title>

</head>

<body bgcolor="white">

<form:errors/>

<h3>Enter your email to join the group</h3>

<form:form action="join.do" focus="email" >

<form:text   property="email" size="30" maxlength="30"/>

<form:submit property="submit" value="Submit"/>

</form:form>

</body>

</html>

### Ablauf einer HTTP-Anfrage nach dem MVC-Modell

Der prinzipielle Ablauf einer Abfrage ist bei fast allen MVC-Frameworks gleich. Folgende Abbildung zeigt den Vorgang am Beispiel von STRUTS:

Abb. 14: Ablauf einer HTTP-Anfrage bei STRUTS, Quelle: [4]

- Der Browser sendet einen HTTP-Request an ein zentrales „front-component“-Servlet. Bei diesem Aufruf wird ein für diesen Request eindeutiger Identifier mitgegeben. Dieser Identifier ermöglicht es dem Controller, pro User und Session eine „state-engine“ anzulegen und so immer „zu wissen“, welches die nächste Seite sein soll. Meistens wird die Abfolge der Seiten über ein XML-Dokument festgelegt.

- Im nächsten Schritt übergibt der Controller die Kontrolle an die Businesslogik ab.

- Die Businesslogik führt  Änderungen am Model durch. An dieser Stelle können z.B. EJB’s oder auch „normale“ Java-Objekte verwendet werden.

- Danach gibt der Controller die Kontrolle an die Ergebnisseite ab. Die Ergebnisseite kennt der Controller aufgrund seiner „state-engine“, die nun auf die Folgeseite verweist.

- Die Ergebnisseite ist in der Regel eine Java-Server-Page (JSP) die Zugriff auf das Model hat. Die JSP kann benötigte Daten aus dem Model entnehmen und diese in HTML konvertieren.

- Im letzten Schritt wird der durch die JSP erzeugte HTML-Code an den Browser versendet, der das Ergebnis anzeigt.

- Über die Ergebnisseite kann nun der nächste Request an den Controller abgesetzt werden und das Spiel beginnt bei Punkt 1 neu.

Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass eine derartige Architektur recht komplex ist. Sie ist schwierig zu verstehen und zu debuggen. Die Entwickler müssen eine ganze Reihe neuer Technologien erlernen. Die Lernphase ist relativ lange.

J2EE ist in dieser Ausprägung sehr weit von dem einfachen Modell entfernt, welches in Kapitel 3.1 beschrieben wurde. In den J2EE-Dokumenten wird auf diese Tatsache hingewiesen und auch ein-fachere Alternativen vorgeschlagen.

## Bewertung von J2EE

Vorteile:

- J2EE definiert den  Aufbau  von Web-Applikationen sehr detailliert und gibt wertvolle Hinweise bezüglich technischen und organisatorischen Fragen.

- breite Unterstützung von den „Größen“ der IT-Branche (SUN,IBM, ORACLE u.v.m.)

- Umfangreiche Tool-Unterstützung; viele J2EE-Server verfügbar.

- J2EE-Server werden zunehmend robuster und leistungsfähiger.

- Plattformunabhängigkeit durch die Verwendung von Java.

- Viel Know-how und Literatur verfügbar.

- In der Praxis erprobt.

Nachteile:

- Konzentration auf Java als Implementierungs-Plattform: Die Einbindung „fremdsprachiger“ Systeme ist immer noch relativ aufwändig.

- (Noch) schlechte Unterstützung von Web-Services und XML.

- Tendenz zur Komplexität: Auch einfache Anwendungen werden z.T. mit zu komplexem architektonischen Überbau entwickelt. Die Lernkurve für die Entwickler ist sehr hoch.

- J2EE ist als Web-Architektur sehr serverlastig. Die Rechenleistung der Clients wird nicht genutzt. So werden z.B. Feldprüfungen oft am Server durchgeführt, obwohl dies auch am Client möglich wäre.

- J2EE definiert einige wichtige Aspekte nicht. In diesen Bereichen ist J2EE nicht plattform- und herstellerunabhängig (z.B. die Konfiguration der Application-Server,  Clustering, Clickstream-Analysen, Hochverfügbarkeit, Überwachung u.a.). Der Übergang von einer Plattform auf eine andere ist bei weitem nicht so unproblematisch, wie es die Marketing-Strategien der J2EE-Verfechter den Kunden weismachen wollen.

- Keine Unterstützung durch Microsoft.

- Kommerzielle J2EE-Server sind relativ teuer. OpenSource-J2EE-Implementierungen kommen zunehmend unter Druck, da SUN Lizenzgebühren verlangt.

- Keine durchgängige Unterstützung auf Großrechnersystemen, obwohl gerade der Host die Rolle des robusten und skalierbaren Web-Servers übernehmen könnte.

# Web-Services

J2EE ist sehr Java-lastig. Alle Komponenten setzten auf Java als Implementierungssprache. Die Kommunikation zwischen den Komponenten erfolgt über Java. Das Prinzip „Java everywhere“ ent-spricht aber nur teilweise den Erfordernissen bei der Implementierung von Internet-Anwendungen, bei der Dienste unterschiedlichster Hersteller zu einer neuen Anwendung zusammengefügt werden müssen.

Web-Services sollen an dieser Stelle einen Fortschritt bringen und sind in [3] so definiert:

“A web service is an application that accepts requests from other systems across the Internet or an Intranet, mediated by lightweight, vendor-neutral communications technologies. These communications technologies allow any network-enabled systems to interact.”

Web-Services haben folgende, grundlegende Eigenschaften:

- Web-Services sind über das Internet ansprechbar.

- Sie kommunizieren über ein einfaches, standardisiertes Protokoll.

- Sie definieren keine Sprache oder Architektur (z.B. J2EE).

- Einfache Web-Services können zu komplexen Diensten kombiniert werden.

Beispiel:

Der Betreiber eines Internet-Shops könnte folgende Services verwenden, um einen Geschäftsprozess vollständig abzuwickeln:

- den Passport-Service von Microsoft für die Authentifizierung (sicher kein J2EE)

- den Kreditkartenservice von VISA (C++ und Cobol)

- den Frachtverfolgungs-Service der Post (J2EE)

Dabei können die Services in jeder Web-Service-fähigen Umgebung implementiert sein: Lediglich die Schnitt-stelle nach außen muss den Spezifikationen der Web-Services genügen.

## Wie Web-Services veröffentlicht werden

Damit obiges Szenario Wirklichkeit werden kann, muss der Entwickler natürlich wissen, dass die Post einen Web-Service zur Frachtverfolgung anbietet. Diese Information kann über im Web verfügbare Verzeichnisse gefunden werden. Diese Verzeichnisse werden über das sogenannte Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) Konzept angesprochen. Man kann sich UDDI als einen  Web-Service vorstellen, dessen Aufgabe die Beschreibung von Web-Services ist. UDDI ist der „Naming-Service“ für Web-Services: Es beschreibt, welche Services wo gefunden werden können und wie sie anzusprechen sind.

Alle technischen Details eines Web-Services werden über eine spezielle Sprache beschrieben, die Web Services Description Language (WDSL): Das Format der Nachricht, die Art der Übertragung (HTTP, HTTPs etc.) und andere technische Details. WSDL ist eine Art Metasprache für Web-Services.

Folgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Ablauf beim Zugriff auf einen Web-Service:

Abb. 15: Zugriff auf einen Web-Service, Quelle: [3]

## Grenzen von Web-Services

Bei komplexen Abfolgen reichen die einfachen Definitionen von Web-Services nicht aus. Workflow-Steuerung, Transaktionsverwaltung, Berechtigungskonzepte sind nur einige Themen, die von weiteren Standards abgedeckt werden sollen: Z.B. ebXML, mit dessen Hilfe komplexe B2B-Transaktionen auf Basis von Web-Services definiert werden können.

## Auch für Microsoft: Web-Services sind die Zukunft

Während Microsoft J2EE ignoriert, haben sich die Redmonder voll zum Konzept der Web-Services bekannt:

- Microsoft war maßgeblich an der Entwicklung von Web-Services beteiligt.

- Microsoft ist nach wie vor sehr aktiv in diesem Bereich.

- Microsoft hat konkrete Pläne, erste Web-Services kommerziell anzubieten.

- die neue Plattform .NET besitzt augenblicklich die beste Unterstützung von Web-Services überhaupt.

Folgende Abbildung zeigt einen Dialog aus der neuesten  Entwicklungsumgebung von  Microsoft: Web-Services sind auf der Ebene von normalen Programmen angesiedelt und nicht etwa ein PlugIn „am hintersten Ende“ der Umgebung:

Abb.16: Dialog für  Web-Services im neuen Developer-Studio von Microsoft.

## Web-Services und J2EE

Die Bedeutung von XML und Web-Services wurde von SUN relativ spät erkannt. XML-API’s erscheinen erst in der neuesten Version von Java (JDK1.4) und die Unterstützung von Web-Services finden sich in [1] unter „Future Directions“:

“Support for web services is likely to be a primary focus for the next version of J2EE.

A number of JSRs contribute to the definition of web services, including:

• JSR-67 - Java APIs for XML Messaging 1.0 (JAXM)

• JSR-93 - Java API for XML Registries 1.0 (JAXR)

• JSR-101 - Java APIs for XML RPC (JAX-RPC)

• JSR-109 - Implementing Enterprise Web Services

These JSRs can all be found at http://java.sun.com/aboutJava/“

Diesen Zustand umgehen die Hersteller von J2EE-Entwicklungs-Tools, indem sie proprietäre Unter-stützung von Web-Services implementieren. Die Art, wie ein Web-Service entwickelt und betrieben wird, hängt damit stark vom jeweiligen Hersteller der Entwicklungsumgebung ab.

## Bewertung der Web-Services

Die Idee der Web-Services stellt eine konsequente Weiterentwicklung der Komponenten-Technologie auf Basis von Internet-Technologien dar. Alle namhaften Hersteller haben sich zu Web-Services be-kannt, weshalb keine technologische Zersplitterung wie etwa bei CORBA und DCOM zu erwarten ist.

Auch wenn viele Fragen - etwa zur Transaktions-Steuerung - noch ungeklärt sind, dürften die Web-Services eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung zukünftiger Web-Anwendungen spielen.

# Literaturverzeichnis

Java™ 2 Platform Enterprise Edition Specification

J2EE Blueprints

Informationen über Web-Services http://www.theserverside.com/resources/articles/WebServices-Dev-Guide/article.html

Struts Dokumentation : www.apache.org

# Index

.NET  23

Application-Server  14

ASP  13

CGI  13

Content  16

ebXML  23

EJB-centric  17

Enterprise  15

ISAPI  13

J2EE  14

Java  15

MVC  17

MVC2  17

NSAPI  13

save  5

Servlets  13

STRUTS  18

UDDI  22

WDSL  22

Web-centric  17

XCOPY-deployment  9

# Anhang

## Liste von J2EE-Servern

BEA Systems		BEA WebLogic

IBM			Websphere

SUN			IPlanet

Inprise			Inprise Application Server

Bluestone		Sapphire/Web

Oracle			Oracle Application Server

Persistence		PowerTier for EJB

Progress		Aptivity, Webspeed

Silverstream		Silverstream Application Server

Valto Systems		Ejipt

Freie Server:

Jboss			www.jboss.org

Enhydra		www.enhydra.org

## Listings

### Login-View mit STRUTS

<%@ page language="java" %>

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>

<html:html locale="true">

<head>

<title><bean:message key="logon.title"/></title>

<html:base/>

</head>

<body bgcolor="white">

<html:errors/>

<html:form action="/logon" focus="username">

<table border="0" width="100%">

<tr>

<th align="right">

<bean:message key="prompt.username"/>

</th>

<td align="left">

<html:text property="username" size="16" maxlength="16"/>

</td>

</tr>

<tr>

<th align="right">

<bean:message key="prompt.password"/>

</th>

<td align="left">

<html:password property="password" size="16" maxlength="16"

redisplay="false"/>

</td>

</tr>

<tr>

<td align="right">

<html:submit property="submit" value="Submit"/>

</td>

<td align="left">

<html:reset/>

</td>

</tr>

</table>

</html:form>

</body>

</html:html>

### Login-View mit XANDRA® Technology

<HTML>

<HEAD>

<title>Anmelden des Users</title>

<script language="javascript" SRC="../reuse/002xandra_loader.js"> </script>

<SCRIPT language="javascript">

XANDRA.setReuseJSPath("../reuse");

XANDRA.importCSS("xandra_css",true);

XANDRA.importCSS(XANDRA.getParamFromTopURL("csspath","user"),false,false);

XANDRA.importBaseJS();

XANDRA.importServerJS();

</script>

<script language="javascript" SRC="user_scripts.js"> </script>

<script language="javascript">

var dlg = new Dialog;

var zielSeite;

var quellSeite;

var bereich;

var userNachname;

var nrKunden;

function onButtonClick(xEvt,ctrlId,dlg)

{

if (ctrlId == "ANMELDEN")

{

var userName = dlg.getItemByName("USER_NAME").getData();

var passWort = dlg.getItemByName("PWORD").getData();

var login = new XLoginCmd();

login.checkUser(onCheckUserWasSent,userName,passWort);

}

}

function onCheckUserWasSent(result,context)

{

if (result.isValid())

{

var list = result.getResult();

nrKunden = list[0]["KundenNr"];

tablePersonal (nrKunden);

}

else

{

alert ("Sie sind noch nicht registriert.\nHolen Sie dies auf der folgenden Seite nach!");

var dataMgr=b_getDataMgr();

var dlgMgr=b_getDialogMgr();

var targetFr=b_getMainFrame();

c_gotoURL(quellSeite,dlgMgr,targetFr);

}

}

function run()

{

usr_init();

dlg = new Dialog("DIALOG_LOGIN",8,4);

usr_initDialog(dlg,"Anmelden Benutzer");

var dlgItem=null;

//Laden Dateimanager

var dataMgr = b_getDataMgr();

zielSeite = dataMgr.getData ("DATA_ZIEL_SEITE",null);

quellSeite = dataMgr.getData ("DATA_QUELL_SEITE",null);

dlgItem = usr_dlgText("t0","Sie sind leider noch nicht angemeldet.<br>Holen Sie dies durch Eingabe Ihres Usernamens und des Passwortes nach.",null);

dlgItem.setTDAttribute("colspan=4");

dlg.addRowCol(0,0,dlgItem);

//Username

dlgItem = usr_dlgText("t1","Username");

dlg.addRowCol(2,0,dlgItem);

var tt = usr_ToolTip ("Geben Sie bitte Ihren Usernamen an","Hilfe");

dlgItem = usr_dlgEdit("USER_NAME",20,tt,20);

dlg.addRowCol(2,1,dlgItem);

dlg.addRowCol(2,2,new DialogToolTipConnector(dlgItem,"./image/helpaus.gif"));

//Passwort

dlgItem = usr_dlgText("t2","Passwort");

dlg.addRowCol(3,0,dlgItem);

var tt = usr_ToolTip ("Geben Sie bitte Ihr Passwort an","Hilfe");

dlgItem = usr_dlgEdit("PWORD",20,tt,20);

dlgItem.setIsPassword(true);

dlg.addRowCol(3,1,dlgItem);

dlg.addRowCol(3,2,new DialogToolTipConnector(dlgItem,"./image/helpaus.gif"));

//Button Anmelden

dlgItem = new DialogButton("ANMELDEN","Anmelden",null,onButtonClick);

dlg.addRowCol(6,3,dlgItem);

dlg.invalidate();

dlg.show();

dlg.close();

dlg.setFocusXY(2,1);

}

</SCRIPT>

</HEAD>

<BODY onload="run();">

<DIV ID="DIALOG_LOGIN" NAME="DIALOG_LOGIN" CLASS="xAbs"> </DIV>

<DIV ID="tipBox" NAME="tipBox" CLASS="tipBoxCSS"> </DIV>

<DIV ID="EFFECT" NAME="EFFECT" class=xabs > </DIV>

</BODY>

</HTML>

### Session-Daten und Businesslogik mit STRUTS

package org.apache.struts.webapp.example;

import java.io.IOException;

import java.util.Hashtable;

import java.util.Locale;

import javax.servlet.RequestDispatcher;

import javax.servlet.ServletException;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import javax.servlet.http.HttpSession;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.apache.struts.action.Action;

import org.apache.struts.action.ActionError;

import org.apache.struts.action.ActionErrors;

import org.apache.struts.action.ActionForm;

import org.apache.struts.action.ActionForward;

import org.apache.struts.action.ActionMapping;

import org.apache.struts.action.ActionServlet;

import org.apache.struts.util.MessageResources;

public final class LogonAction extends Action {

// --------------------------------------------------------- Public Methods

public ActionForward perform(ActionMapping mapping,

ActionForm form,

HttpServletRequest request,

HttpServletResponse response)

throws IOException, ServletException {

// Extract attributes we will need

Locale locale = getLocale(request);

MessageResources messages = getResources();

User user = null;

// Validate the request parameters specified by the user

ActionErrors errors = new ActionErrors();

String username = ((LogonForm) form).getUsername();

String password = ((LogonForm) form).getPassword();

Hashtable database = (Hashtable)

servlet.getServletContext().getAttribute(Constants.DATABASE_KEY);

if (database == null)

errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,

new ActionError("error.database.missing"));

else {

user = (User) database.get(username);

if ((user != null) && !user.getPassword().equals(password))

user = null;

if (user == null)

errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,

new ActionError("error.password.mismatch"));

}

// Report any errors we have discovered back to the original form

if (!errors.empty()) {

saveErrors(request, errors);

return (new ActionForward(mapping.getInput()));

}

// Save our logged-in user in the session

HttpSession session = request.getSession();

session.setAttribute(Constants.USER_KEY, user);

if (servlet.getDebug() >= 1)

servlet.log("LogonAction: User '" + user.getUsername() +

"' logged on in session " + session.getId());

// Remove the obsolete form bean

if (mapping.getAttribute() != null) {

if ("request".equals(mapping.getScope()))

request.removeAttribute(mapping.getAttribute());

else

session.removeAttribute(mapping.getAttribute());

}

// Forward control to the specified success URI

return (mapping.findForward("success"));

}

}

package org.apache.struts.webapp.example;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import org.apache.struts.action.ActionError;

import org.apache.struts.action.ActionErrors;

import org.apache.struts.action.ActionForm;

import org.apache.struts.action.ActionMapping;

/**

* Form bean for the user profile page.  This form has the following fields,

* with default values in square brackets:

* <ul>

* <li><b>password</b> - Entered password value

* <li><b>username</b> - Entered username value

* </ul>

*

* @author Craig R. McClanahan

* @version $Revision: 1.2 $ $Date: 2001/04/14 12:53:08 $

*/

public final class LogonForm extends ActionForm {

// --------------------------------------------------- Instance Variables

/**

* The password.

*/

private String password = null;

/**

* The username.

*/

private String username = null;

// ----------------------------------------------------------- Properties

/**

* Return the password.

*/

public String getPassword() {

return (this.password);

}

/**

* Set the password.

*

* @param password The new password

*/

public void setPassword(String password) {

this.password = password;

}

/**

* Return the username.

*/

public String getUsername() {

return (this.username);

}

/**

* Set the username.

*

* @param username The new username

*/

public void setUsername(String username) {

this.username = username;

}

// --------------------------------------------------------- Public Methods

/**

* Reset all properties to their default values.

*

* @param mapping The mapping used to select this instance

* @param request The servlet request we are processing

*/

public void reset(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {

this.password = null;

this.username = null;

}

/**

* Validate the properties that have been set from this HTTP request,

* and return an <code>ActionErrors</code> object that encapsulates any

* validation errors that have been found.  If no errors are found, return

* <code>null</code> or an <code>ActionErrors</code> object with no

* recorded error messages.

*

* @param mapping The mapping used to select this instance

* @param request The servlet request we are processing

*/

public ActionErrors validate(ActionMapping mapping,

HttpServletRequest request) {

ActionErrors errors = new ActionErrors();

if ((username == null) || (username.length() < 1))

errors.add("username", new ActionError("error.username.required"));

if ((password == null) || (password.length() < 1))

errors.add("password", new ActionError("error.password.required"));

return errors;

}

}

package org.apache.struts.webapp.example;

import java.io.Serializable;

import java.util.Enumeration;

import java.util.Hashtable;

/**

* Object that represents a registered user of the mail reader application.

*

* @author Craig R. McClanahan

* @version $Revision: 1.2 $ $Date: 2001/04/14 12:53:08 $

*/

public final class User implements Serializable {

// =================================================== Instance Variables

/**

* The EMAIL address from which messages are sent.

*/

private String fromAddress = null;

/**

* The full name of this user, included in from addresses.

*/

private String fullName = null;

/**

* The password (in clear text).

*/

private String password = null;

/**

* The EMAIL address to which replies should be sent.

*/

private String replyToAddress = null;

/**

* The set of Subscriptions associated with this User.

*/

private Hashtable subscriptions = new Hashtable();

/**

* The username (must be unique).

*/

private String username = null;

// =========================================================== Properties

/**

* Return the from address.

*/

public String getFromAddress() {

return (this.fromAddress);

}

/**

* Set the from address.

*

* @param fromAddress The new from address

*/

public void setFromAddress(String fromAddress) {

this.fromAddress = fromAddress;

}

/**

* Return the full name.

*/

public String getFullName() {

return (this.fullName);

}

/**

* Set the full name.

*

* @param fullName The new full name

*/

public void setFullName(String fullName) {

this.fullName = fullName;

}

/**

* Return the password.

*/

public String getPassword() {

return (this.password);

}

/**

* Set the password.

*

* @param password The new password

*/

public void setPassword(String password) {

this.password = password;

}

}

# Footnotes

MCV= Model View Controller, ein Architekturvorschlag, der in Kapitel 4.2 ausführlich behandelt wird.

Die Session beschreibt das, was der User während einer Sitzung eingibt. Wird der „Zurück-Button“ im Browser betätigt, werden die eingegebenen Daten am Server rekonstruiert. Der Browser macht das nicht „automatisch“, da HTTP eine sogenannte statusloses Protokoll ist, das nach dem : „fire and forget“ Prinzip arbeitet. Der Browser „weiß“ nicht, was auf der vorigen Seite eingegeben wurde. Nähere Informationen in Kapitel 3.

Nähere Informationen hierzu im Abschnitt 4

Mit diesem Modul können die Aktivitäten der User bis auf die Ebene von Mausbewegungen analysiert werden. XANDRA® Technology ist weltweit das einzige Framework mit dieser Eigenschaft.

SOAP: Simple Object Access Protocol. Ein auf XML basierendes Protokoll zum Austausch von Daten. SOAP ist standardisiert und wird von allen führenden Softwareanbietern unterstützt (IBM, Microsoft, SUN u.v.a.)

Das entspricht den Konzepten bei den stateless SessionBeans oder den Komponenten des Microsoft Transaction-Servers (MTS): Kein Status am Server führt sowohl nach Aussagen von SUN als auch von Microsoft zur besten Skalierbarkeit im Server-Bereich.

Dynamic HTML: Mit Hilfe von Java Script kann man im Browser HTML-Code erzeugen und diesen direkt zur Anzeige bringen. Dies erfolgt komplett im Speicher des Clients und belastet den Server nicht.

Build-In Services sind: Authentifizierung, Datenbankzugriff, Messaging, E-mail, Verschlüsselung, Realtime Tracking, Realtime-Clickstream, PIN/TAN u.a. Mit diesen Services können sehr viele Anwendungen komplett umgesetzt werden: Es wird keinerlei serverseitigen Code mehr benötigt.

Alternativ wäre auch die Entwicklung als Applet möglich. Das Ergebnis ist jedoch ähnlich.

Bei einfachen Anwendungen wird der Controller in Java Script in einer zentralen Routine zusammengefasst. Bei komplexen Applikationen wird eine XML-Datei an den Browser geschickt.

Siehe Anhang: LogonForm.java

Siehe Anhang: LogonAction.java

User.java

Es klassischen J2EE-Ansatz nur sehr schwer möglich, eine Applikation vollkommen zustandslos zu implementieren. Die Daten müssen im Hauptspeicher gehalten oder permanent in eine Datenbank geschrieben werden, was den Server stark belastet.

Distributed Component Object-Model: Ein klassischer Client / Server Ansatz von Microsoft

Component Object Broker: klassischer Client / Server Ansatz.

Common Gateway Interface

Ähnlich CGI, nur auf Basis von meist in C oder C++ implementierten Modulen.

„Nicht gewachsen“ heißt nicht „unmöglich“. Angenommen: Ein CGI-Script muss für eine Transaktion zwei Datenbanken, eine davon ORACLE, die andere DB2 unter MVS in Form einer  CICS-Transaktion modifizieren. Ist dieser Schritt erfolgreich, sollen zwei E-mails an interne Fachabteilungen geschickt werden. Schlägt eine Aktion fehl, müssen alle Änderungen rückgängig gemacht werden: Derartige Anforderungen sind mit CGI sehr aufwändig: Für diese Aufgaben sind Applikation-Server sinnvoll.

JavaServerPages: 158 Seiten, Enterprise Java Beans: > 300 Seiten

Ein CMS ist jedoch noch für wesentlich mehr verantwortlich: Freigabe von Texten zu bestimmten Terminen, Vier-Augen-Prinzip u.v.m.

Muster oder Pattern: Eine Beschreibung, wie man immer wiederkehrende Probleme am Besten löst. Bekannte Muster sind die GoF-Muster von Gamma.

MVC stammt eigentlich aus der Smalltalk-Welt. Um es gegen das ursprüngliche Muster abzugrenzen, wird es manchmal auch als MVC2 bezeichnet.

MOM= Message Oriented Middleware: Ein Verfahren, bei dem Informationen nicht synchron, sondern asychron versendet werden. Man schickt Informationen weg, schalten den Rechner aus, schalten ihn 2 Wochen später wieder an und erhält die Antwort auf die Nachricht: Das ist MOM...

Der Controller wird i.R. als Servlet implementiert. Alle Anfragen werden an dieses Servlet gesendet und eine eindeutige „Steuer-ID“ mitgegeben. Das Servlet kann aufgrund dieser Informationen die nächste Seite bestimmen, Businesslogik ausführen und dann diese Seite aufrufen.

Extensible Markup Languge (XML): Eine Beschreibungssprache für komplexe Strukturen aller Art, die sich zunehmend als Standard durchsetzt.

Angeblich wird Enhydra, einer der besten OpenSource-J2EE-Applikation-Server, aus diesem Grund nicht mehr über OpenSource verfügbar sein: Siehe hierzu JavaSpektrum Okt.2001

Damit hat auch Microsoft Interesse...

Insofern ist UDDI eine konsequente Weiterentwicklung klassischer Ansätze: RMI und CORBA bieten Naming-Services als Basis-Dienste an, über die Objekte gefunden werden können.

.NET ist eine Plattform ähnlich wie J2EE, die ausschließlich mit Microsoft-Technologien arbeitet.

# Text boxes

Browser interpretiert

/index.html.

Er erkennt, dass hello.gif eingebettet ist und beginnt wieder bei 1

XML-Parser

Datenbank

Daten als

HTML an

den Client

Server

Status User 1r 1

J2EE im Vergleich zu XANDRA® Technology
- eine Standortbestimmung

21

HTTP SSL

HTML pages	HTML pages	HTML pages	HTML pages

JSP pages	JSP pages	JSP pages

servlets		servlets		servlets

Java Beans 	Java Beans

components	components

custom tags	custom tags

templates

enterprise beans

main {GRUPPE} Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH

Stammsitz:					Niederlassung:

Lange Straße 54				Reudnitzer Straße 13

70174 Stuttgart				04103 Leipzig

(	0711 / 227 0 225			(	0341 / 998 20 06

(	0711 / 227 0 496			(	0341 / 998 20 07

www.main-gruppe.de 		info@main-gruppe.de

von Jürgen Nicolai

V191101/jni/ht

Status User n

51

41

31

Model

Controller front component

View

Application-Server

Client 1 mit Web-Browser

11

Key / Value

Web-Server

Neue Webseite

Session User 1

Session User 2

Session User 3

Controller

Application-Server

Verwalten der Session am Server

XANDRA Java

Script Runtime

Application-Server

Session User 1

Controller

Server

Web-Server

Neue Webseite

Verwalten der Session am Client

HTML wird am Server erzeugt

View

(JSP)

Application-Server

Client 1 mit Web-Browser

XML-Parser

XANDRA Java

Script Runtime

HTML wird im Client erzeugt

Daten als

SOAP Commandos

View

(JSP)

XANDRA(-Runtime

Client 1 mit Web-Browser

3aa

21

51

41

View

(JSP)

31

11

SOAP

Temporäres Model

Client 1 mit Web-Browser

Web-Server

Database

E-mail

Eigener Web-Service

Messaging

SOAP Servlet

Controller

XANDRA(-Runtime

XML-Parser

XANDRA Java

Script Runtime

Lade

/index.html

von der Platte

HTTP::

GET

/index.html

21

31

11

File-System

inex.html

hello.gif

Web-Server

Web-Server

Wandle

Information nach HTML

CGI, Servlets u.a.

4

Browser interpretiert

das Ergebnis und „meint“, es liege eine statische Seite vor.

Lade

Information aus der Datenbank

HTTP::

GET

Index.html

2

3

1

File System

index.hlml

hello.gif

HTTP SSL

EJB

JAF

Java Mail

Connectors

JTA

JMS

JAAS

JAXP

JDBC

EJB Container

J2SE

Application Client

JAAS

JMS

JAXP

JDBC

Application Client Container

J2SE

Applet

Applet Container

J2SE

servlet

JSP

JAF

Java Mail

Connectors

JTA

JMS

JAAS

JAXP

JDBC

Web Container

J2SE

Database

61

51

EJB greift auf Backend zu

JSP benutzt EJB

Wandle Information nach HTML

41

Browser interpretiert

das Ergebnis und „meint“, es liege eine statische Seite vor.

Lade

Information aus der Datenbank

HTTP:

GET

/index.jsp

21

31

11

Application-Server

Web-Server

Datenbank

JDBC / Connectoren

Enterprise Java Beans EJB

Java-Server Pages

File-System

Robustness

Complexity

JSP pages with modular components and enterprise beans

JSP pages with modular components

Basic JSP pages and servlets

HTML pages

Events

Method Invnsocatio

User Gestures

View Selection

State Change

State Query

View

- Renders the models

- Requests updates from models

- Sends user gestures to controller

- Allows controller to select view

Controller

- Defines application behavior

- Maps user actions to model updates

- Selects view for response

- One for each functionality

Model

- Encapsulates application state

- Responds to state queries

- Exposes application functionality

- Notifies views of changes

(6)

RESPONSD

(1)

POST

Client Browser

Model (Server Side Objects)

Business Logic Action(s)

(4) FORWARD

(3) UPDATE

(5) EXTRACT

(2) DISPATCH

View

(JSP Page)

Controller (Servlet)

2: Lookup Web Service via linked WSDL Interface

1: Registrier in UDDI Service (at development time)

3: Call Web Service

UDDI Service

Business Partner or other system

JAXR

Servlets

Container

Firewall

struts-config.xml

Forward

Dispatch

Get

<Tag>

Update

HTTP

Response

Event

HTTP

Request

Client

Browser

View

JSP

Model

Application State

Business Logic

Action

Controller

Servlet